## Slide 1
TEG Performance at a 5 K Thermal Gradient
1MD06-097-05 TEG | 97 thermocouples | Optimal electrical load matching
Single TEG
ΔT = 5 K | R_eff = 1.15 × ACR
Five TEGs in Series
Voltage scales 5×
α_TEG = N × 0.4 mV/K
= 97 × 0.4 mV/K
38.8 mV/K
V_oc = α_TEG × ΔT
= 38.8 mV/K × 5 K
194 mV
R_eff ≈ 1.15 × (97 × 0.0288 Ω)
3.21 Ω
V_load = V_oc / 2
97 mV
P_max = V_oc² / (4R_eff)
= (0.194 V)² / (4 × 3.21 Ω)
2.93 mW
V_oc,total = 5 × V_oc,single
= 5 × 194 mV
970 mV
R_eff,total = 5 × 3.21 Ω
16.05 Ω
V_load,total = V_oc,total / 2
485 mV
P_max,total = V_oc,total² / (4R_eff,total)
= (0.970 V)² / (4 × 16.05 Ω)
14.66 mW
Series connection raises the matched-load voltage to a PMIC-friendly level
970 mV
Open-circuit voltage
485 mV
Matched-load voltage
14.66 mW
Maximum array power
Assumption: V_load and P_max use optimal impedance matching; R_eff includes a 15% field-operation penalty.