## Slide 2
1.系统
第一级6位SAR ADC、余量放大器、第二级8位SAR ADC、数字校正电路
总分辨率为12bit，采用6+8的两级架构，级间冗余2位，第一级SAR ADC为6bit，要达到12bit的分辨率，则单位电容的失配率小于0.092%；第二级 SAR ADC 为 7bit，要达到 7bit 的分辨率，则单位电容的失配率小于 4.1%
余量放大器以闭环的形式实现8倍的放大
对于第一级ADC，采样时间为0.95ns，量化时间为4ns，余量放大器放大时间4.6ns。1/10采样，4/10第一级量化，5/10余量放大

## Slide 3
1.系统
采用TSMC65nm工艺，电源电压1.2V，采样时钟100MHz，信号带宽50MHz
系统总体指标：输入fclk=100MHz， fin=47×fclk/1024Hz，Vcm=600mV，amp=400mV，为ADC满摆幅输入
有效位数ENOB：11.6bit
信噪比SNR：61.20dB
无杂散动态范围SFDR：71.26dB
总谐波失真THD：-70.97dB
第一位ADC：输入fin=47×fclk/1024Hz，Vcm=600mV，amp=400mV，为第一位ADC满摆幅输入
有效位数ENOB：9.86bit
信噪比SNR：61.20dB
无杂散动态范围SFDR：71.26dB
总谐波失真THD：-70.97dB
第二位ADC：输入fin=47×fclk/1024Hz，Vcm=600mV，amp=200mV，为第二位ADC满摆幅输入
有效位数ENOB：9.86bit
信噪比SNR：61.20dB
无杂散动态范围SFDR：71.26dB
总谐波失真THD：-70.97dB

## Slide 4
1.SAR ADC

## Slide 5
 | 第一位ADC | 第二位ADC
输入范围 | 200mV~1V | 400mV~800mV
Vref | 800mV | 400mV
采样开关 | 栅压自举开关 | 
采样技术 | 下极板采样 | 
采样时钟 | 时钟SAM-、CKS | 两相非交叠时钟CK1/CK2、CKS
CDAC阵列位数 | 6+1 | 7+1
采样电容 | mim电容19.5fF，5pF | mom电容2.5fF，1.28pF
比较器 | NMOS输入对管两级动态比较器 | PMOS输入对管两级动态比较器
1LSB | 12.5mV | 1.56mV
输出范围 | Vcm±12.5mV | Vcm±1.56mV
1.SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 6
1.SAR ADC
第一级ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 7
1.SAR ADC
第二级ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 8
1.SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
忽略衬偏效应时，导通阻抗呈现恒定值，考虑衬偏效应时，导通阻抗随Vin增加而增加。可知，在全摆幅范围内，忽略衬偏效应时，线性度很好（电荷守恒原理）-降低了导通电阻，且除去了非线性
电路连接：
M8是NMOS采样开关
CB是mim电容（427fF）
B点更敏感，则CB上极板接在B点
PMOS管M4和M5衬底需连接到最高电位B点（防止寄生二极管击穿）
B
A

## Slide 9
MOS尺寸取值：（准确值需要通过仿真不断迭代得到）
M8导通电阻R=18Ω：取决于RC的建立精度要求，前面已经具体计算
CB=427fF：测得M8电容Cg=28f，要求CB大于其他MOS寄生电容
M3电阻为200Ω，M4电阻为600Ω：M4和M3对CB充电到VDD，占空比10%，频率100MHz（周期10ns）采样时钟，CLK=0，即在1ns内将CB充电到VDD，对于6位ADC，为使建立误差0.1%，给2个，则，则，若，则要求。
M2和M6的W/L取值较小：因为只需要在A电压低时，M2导通，A电压高时，M6导通。则不需要大电阻，取小尺寸使寄生电容小。
M9的W/L取值较大：因为vgate点是高压点（最大电压VDD+VIN=2VDD），需要一定保护，则使M9的W/L较大。
M1、M5和M7的W/L取值无要求：使寄生电容小，即使尺寸较小即可
非理想效应：
（1）M8的衬偏效应：Vin变化，使Vth变化（Vin越大，Vth越大），使导通阻抗变化，使导通阻抗线性度降低
解决①：M8衬底接A点
解决②：开关断开时衬底接GND，开关闭合时衬底接Vin（衬底不可一直接Vin，因为当Vout比Vin低于0.7V时，M8衬底二极管会导通）
解决③：采用PMOS开关（效率低，不常见）
解决④：采用低阈值NMOS器件（缺：有漏电效应）
（2）寄生电容：电容上极板B点寄生电容和M8的G端以及其他MOS的寄生电容会分走部分电荷，使C上电荷不能储存到VDD*C，使M8的Vgs小于理论值VDD
解决①：保证C>其他寄生电容
解决②：Layout尽可能减小C的上极板B点的寄生电容
1.SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 10
1. SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
①采样：SAM-=1时：S1=Vin，S2=Vin，S3=Vin，S4=Vin
②置位：SAM-=0时：第一次比较前，Pi=din<i>=0时：S1、S2=200mV、1V；S3、S4=200mV、1V
③比较：SAM-=0时：每一位比较：根据Pi和din<i>，S1和S2选择200mV或1V，S3和S4不变
CKS：0.95/10
SAM-：1/10
时钟间隔：0.05ns
采样时间：0.95ns
比较时间：9ns
采样时刻
CKS
SAM-
DAC_CK
CKS/SAM-
OUT1
第一级ADC

## Slide 11
1. SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
①采样：SAM-=1时：S1=Vin，S2=Vin，S3=Vin，S4=Vin
②置位：SAM-=0时：第一次比较前，Pi=din<i>=0时：S1、S2=400mV、800mV；S3、S4=400mV、800mV
③比较：SAM-=0时：每一位比较：根据Pi和din<i>，S1和S2选择400mV或800mV，S3和S4不变
CKS：4.6/10
SAM-：4.8/10
时钟间隔：0.2ns
采样时间：4.6ns
比较时间：5.2ns
CKS
SAM-
采样时刻
DAC_CK
CKS/SAM-
OUT1
第二级ADC

## Slide 12
1.第二级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
SAR Control
SW

## Slide 13
1.第一级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
①下极板采样
②基于VCM的开关切换策略
最右的电容Cu为dummy 电容，作用调节权重，保证权重为 2 的倍数
中间电平600mV采用两个C分别连接200mV和1V实现
若比较器正端>负端（vip<vin）
则正端1V→200mV
则负端200mV→1V
③采用mim电容，C=19.5fF，总电容5pF
④最后一位比较：
1LSB= V
则第一级ADC输出范围：
Vcm±12.5mV
第一级ADC

## Slide 14
1.第二级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
①下极板采样
②基于VCM的开关切换策略
最右的电容Cu为dummy 电容，作用调节权重，保证权重为 2 的倍数
中间电平600mV采用两个C分别连接400mV和800mV实现
若比较器正端>负端（vip<vin）
则正端800mV→400mV
则负端400mV → 800mV
③采用mom电容，C=2.5fF，总电容1.28pF
④最后一位比较：
1LSB= V
则第一级ADC输出范围：
Vcm±1.56mV
第二级ADC

## Slide 15
1. SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
两级预放大结构：预放大级和锁存比较级
①功耗低：动态比较器不消耗静态功耗，消耗动态功耗，则功耗低，②速度快：采用latch比较器，利用反相器的互咬，增加比较速度，③消除kick back噪声：两级分离的电路结构，断开了输出与输入通过寄生电容的连接，消除了kick back噪声（重点），④更低的电源电压：该电路在电源电压和地之间堆叠的MOS个数更少，可以工作在更低的电源电压，⑤减小比较器噪声和输入失调电压：两级分离的电路结构，减小了比较器的噪声和输入失调电压
第一级ADC
第二级ADC
NMOS输入对管
PMOS输入对管

## Slide 16
（1）分辨率：
仿真方案：输出比较开始翻转时，INP和INN之间的电压差
输入：VIN=VDD/2，VIP= VDD/2±50mV，负载电容100fF
分辨率：3.076uV，49.5uV
（2）比较速度：
输入：VIN=500mV，VIP= 499mV。（电压差为1mV，即约为1LSB???），负载电容100fF
比较速度：200ps???
增加比较速度：
①电路结构上：latch结构，对大信号的响应
②，增加工作电流，减小输出节点C
（3）第一级预放大增益：
仿真方案：输入已知电压差，仿真查看第一级输出电压差，相比得放大倍数
输入：VIN=500mV，VIP=600mV，负载电容100fF
第一级预放大增益：（512m-97m）/100m=4.1，4~5倍
（4）输入失配电压：
蒙特卡洛,失配：20mV
失配来源：在实际生产过程中，由于工艺、环境等问题导致两个应该完全相同的器件之间存在误差，如MOS的迁移率、宽长比W/L、阈值电压Vth，称之为器件失配，在比较器的两个输入端表现为输入失调电压
减小失配：
①增加前置运放的增益
②OOS和IOS（用作静态比较器，不能用作动态比较器）
1.第一级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 17
（5）等效输入噪声：噪声影响ADC精度
仿真方案：比较1000次，计算比较错误的次数，得到误码率（88/1000），将误码率（88/1000），和输入的电压差值(200uV)在matlab中通过算法得到对应噪声值
输入：VIN=VDD/2，VIP=VDD/2+200uV（电压差不能太大）Tran仿真中加入5M~20G的白噪声，5MHz需要<fin，20GHz主要考虑仿真时间，负载电容100fF
噪声：160uV
噪声来源：沟道热噪声、闪烁噪声，和回踢噪声
减小噪声：
减小热噪声：增加MOS的宽长比W/L，从而增加gm
减小1/f闪烁噪声：①增加WL，减小闪烁噪声；②使用PMOS作为输入管，减小闪烁噪声
减小回踢噪声：采用两级预放大结构（本结构消除了回踢噪声）
1.第一级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑

## Slide 18
1.第一级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
①产生比较器高速时钟：检测比较完成信号，反向后提供复位信号给比较器
②什么时候开始比较：SAM-下降沿（SAM=1）
③什么时候结束比较：①6次(或8次)比较结束（Rdy-=0），②下一次采样开始（SAM-=1）
SAM-
Rdy-

## Slide 19
1.第一级SAR ADC
栅压自举开关 CDAC 比较器 SAR逻辑
SAR logic

## Slide 20
2.增益自举运放
CK1
CK2
反馈电容：Mim电容19.6fF，C1=(1+1+2+4+8+16+32)×19.6fF
采样电容：Mom电容19.7fF，C2=16×19.6fF
闭环增益=C1/C2=8
C2
C2
电荷重分配型采样保持电路
开关电容电路 余量放大器 附属放大器 共模反馈 带隙基准 偏置电路
两相非交叠时钟

## Slide 21
2.增益自举运放
增益：代表精度，影响余量放大器电路的静态误差
带宽：代表速度，影响余量放大器电路的动态误差
理想情况下，余量放大器放大倍数为26=64 倍 两位冗余位加第二个ADC的参考电压只有第一个ADC一半，则只需要8倍
实际情况中， 误差包括静态误差（）和动态误差（）
要求误差小于最小分辨率：误差假设静态误差和动态误差各占一半，
则，其中，则B
，其中，，则则GBW= 1.222GHz
开关电容电路 余量放大器 附属放大器 共模反馈 带隙基准 偏置电路

## Slide 22
2.增益自举运放
折叠式共源共栅增益自举运算放大器
增益：
结构：以折叠式共源共栅为基础，在共栅端加2个附属放大器，两个附属放大器AP和AN分别在共栅极的栅端和源端。
优点：实现高增益，大的带宽，不需要频率补偿，降低面积
C=50fF
要求：
闭环的3dB带宽<辅助运放GBW<闭环的次极点
开关电容电路 余量放大器 附属放大器 共模反馈 带隙基准 偏置电路
M1
M2

## Slide 23
2.增益自举运放
附属放大器A和B采用差分折叠共源共栅电路
由于差分电路需要共模反馈，所以两个附属放大器采用 M1设定工作在合适的共模点
M1
M1
NMOS输入对管
PMOS输入对管
开关电容电路 余量放大器 附属放大器 共模反馈 带隙基准 偏置电路
附属放大器A
附属放大器B

## Slide 24
2.增益自举运放
605.3mV
1V
382.3mV
820.1mV
614.6mV
203.9mV
728.92mV
2uA
8pF
带隙基准
偏置电路
开关电容电路 余量放大器 附属放大器 共模反馈 带隙基准 偏置电路